| ADVARSELSLYS MANIFOLDTRYK: | ADVARSELSLYS MANIFOLDTRYK: | ADVARSELSLYS TURBO: |
| --- | --- | --- |
| Konstant rødt lys: (max. manifoldtryk har været overskredet). 1: Reducer manifoldtryk. 2: Reducer propel RPM. 3: Land på nærmeste flyve-plads for udbedring af fejlen. | Blinkende rødt lys: (tidsrammen for max. motorkraft har været overskredet). 1: Reducer manifoldtryk. 2: Reducer propel RPM. 3: Fortsæt normal flyvning med cruise setting 26/1900. | Blinkende gult lys: 1: Reducer manifoldtryk. 2: Reducer propel RPM. 3: Hvis det ikke er muligt at få kontrol over manifoldtryk og propel RPM, sæt Turbo Control Unit på OFF, og land på nærmeste flyveplads for udbedring af fejlen. |

| ADVARSELSLYS GENERATOR: | ADVARSELSLYS TEMPERATUR: | ADVARSELSLYS BRÆNDSTOFTRYK: |
| --- | --- | --- |
| Konstant rødt lys: 1: Fuel pump ON. 2: Alle ikke nødvendige el-instrumenter OFF. 3: Land på nærmeste flyveplads for udbedring af fejlen. ADVARSEL: Selv med et velopladet batteri, er der kun strøm nok til fuel pumpen i max. 30 minutter. | Konstant gult lys: 1: Karburator forvarmer OFF. 2: Reducer gas så snart situationen tillader det. | Konstant rødt lys: 1: Fuel pump ON. 2: Check at brændstofhanen er åben. 3: Check brændstofmængde. 4: Check anmeter i positivt område, ellers el-instrumenter og lys OFF. ADVARSEL: Hvis advarselslyset slukkes med fuel pump ON, land på nærmeste flyveplads (max. 30 min.). Hvis advarselslyset ikke slukkes med fuel pump ON, kan motorstop forekomme når som helst. |

| OLIETRYK: | OLIETEMPERATUR: | CYLINDERTEMPERATUR: |
| --- | --- | --- |
| For lavt olietryk: 1: Reducer manifoldtryk så snart situationen tillader det. 2: Land på nærmeste flyveplads for udbedring af fejlen. ADVARSEL: Motorstop kan forekomme når som helst. | For høj olietemperatur: 1: Check cowl flap OPEN 2: Reducer manifoldtryk så snart situationen tillader det. 3: Reducer propel RPM så snart situationen tillader det. 4: Land på nærmeste flyveplads for udbedring af fejlen. ADVARSEL: Motorstop kan forekomme når som helst. | For høj cylindertemperatur: 1: Check cowl flap OPEN 2: Reducer manifoldtryk så snart situationen tillader det. 3: Reducer propel RPM så snart situationen tillader det. 4: Land på nærmeste flyveplads for udbedring af fejlen. ADVARSEL: Motorstop kan forekomme når som helst. |